## Slide 1: 第2章
数据的机器层次
表示

## Slide 2: 第2章
数据是计算机加工和处理的对象，数据的机器层次表示将直接影响到计算机的结构和性能。本章主要介绍无符号数和带符号数的表示方法、数的定点与浮点表示方法、字符和汉字的编码方法、数据校验码等。熟悉和掌握本章的内容，是学习计算机原理的最基本要求。

## Slide 3: 2.1 数值数据的表示
2.1.1 计算机中的数值数据
在计算机中常用后缀字母来表示不同的数制。
十进制数（D）
二进制数（B）
八进制数（Q）
十六进制数（H）
在C语言中，八进制常数以前缀0开始，十六进制常数以前缀0x开始。

## Slide 4: 2.1 数值数据的表示
2.1.2 无符号数和带符号数
所谓无符号数，就是整个机器字长的全部二进制位均表示数值位（没有符号位），相当于数的绝对值。
N1 =01001
表示无符号数9
N2 =11001
表示无符号数25

## Slide 5: 2.1 数值数据的表示
对于字长为n+1位的无符号数的表示范围是0～(2n+1-1)。
例如：字长为8位，无符号数的表示范围是0～255。
11111111
11111111
00000000
00000000
00000000
11111111

## Slide 6: 2.1 数值数据的表示
所谓带符号数，即正、负数。在日常生活中，我们用“+”、“-”号加绝对值来表示数值的大小，用这种形式表示的数值在计算机技术中称为“真值”。
对于数的符号“+”或“-”，计算机是无法识别的，因此需要把数的符号数码化。通常，约定二进制数的最高位为符号位，“0”表示正号，“1”表示负号。这种在计算机中使用的表示数的形式称为机器数。

## Slide 7: 2.1 数值数据的表示
对于带符号数，最高位用来表示符号位，而不再表示数值位了，前例中的N1、N2在这里变为：
N1 =01001
表示带符号数+9
N2 =11001
根据不同的机器数表示不同的值，如:
原码时表示带符号数-9，
补码则表示-7，
反码则表示-6。

## Slide 8: 2.1 数值数据的表示
2.1.3 原码表示法
原码表示法是一种最简单的机器数表示法，用最高位表示符号位，符号位为“0”表示该数为正，符号位为“1”表示该数为负，数值部分与真值相同。
若真值为纯小数，它的原码形式为Xs.X1X2…Xn，其中Xs表示符号位。
例1：X1=0.0110, X2=-0.0110
[X1]原=0.0110 , [X2]原=1.0110

## Slide 9: 2.1 数值数据的表示
若真值为纯整数，它的原码形式为XsX1X2…Xn，其中Xs表示符号位。
例2：X1=1101, X2=-1101
[X1]原=0,1101 , [X2]原=1,1101
在原码表示中，真值0有两种不同的表示形式：
[+0]原 =00000
[-0]原 =10000
注意

## Slide 10: 2.1 数值数据的表示
原码表示法的优点是直观易懂，机器数和真值间的相互转换很容易，用原码实现乘、除运算的规则很简单；缺点是实现加、减运算的规则较复杂。

## Slide 11: 2.1 数值数据的表示
2.1.4 补码表示法
为了克服原码在加、减运算中的缺点，引入了补码表示法，补码表示法的设想是：使符号位参加运算，从而简化加减法的规则；使减法运算转化成加法运算，从而简化机器的运算器电路。
1.模和同余
由于设备的原因，机器数是有字长限制的，不可能容纳无限大的任意数。当运算结果超出了机器的最大表示范围，就会发生溢出（丢失进位），此时所产生的溢出量称为模，用字母M表示。

## Slide 12: 2.1 数值数据的表示
0000
24 23 22 21 20
模实际上是一个计量器的容量。例如：一个4位的计数器，它的计数值为0～15，当计数器计满15之后再加1，这个计数器就发生溢出，其溢出量为16，也就是模等于16。
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
0000
1
丢失
一个字长为n+1位的纯整数的溢出量为2n+1，即以2n+1为模。
一个纯小数的溢出量为2，即以2为模。

## Slide 13: 2.1 数值数据的表示
同余概念：即两整数A、B除以同一正整数M，所得余数相同，则称A、B对模M同余。
A=B (mod M)，如23=13（mod10）
对钟表而言，M=12。假设：时钟停在8点，而现在正确的时间是6点，这时拨准时钟的方法有两种：
分针倒着旋转2圈，等于分针正着旋转10圈。故有：-2=10 (mod 12) ，即 -2和10同余。
倒拨
正拨

## Slide 14: 2.1 数值数据的表示
8-2=8+10 (mod 12)
可见，只要确定了“模”，就可找到一个与负数等价的正数（该正数即为负数的补数）来代替此负数，而这个正数可以用模加上负数本身求得，这样就可把减法运算用加法实现了。
9-5=9+(-5)=9+(12-5)=9+7=4 (mod 12)
65-25=65+(-25)=65+(100-25)=65+75= 40 (mod 100)
将补数的概念用到计算机中，便出现了补码这种机器数。

## Slide 15: 2.1 数值数据的表示
2.补码表示
补码的符号位表示方法与原码相同，其数值部分的表示与数的符号有关：对于正数，数值部分与真值形式相同；对于负数，其数值部分为真值形式按位取反，且在最低位加1。
若真值为纯小数，它的补码形式为Xs.X1X2…Xn，其中Xs表示符号位。
例1：X1=0.0110 , X2=-0.0110
[ X1]补=0.0110 , [X2]补=1.1010

## Slide 16: 2.1 数值数据的表示
若真值为纯整数，它的补码形式为XsX1X2…Xn，其中Xs表示符号位。
例2：X1=1101 , X2=-1101
[X1]补=0,1101 , [X2]补=1,0011
在补码表示中，真值0的表示形式是唯一的。
[+0]补=[-0]补=00000
注意

## Slide 17: 2.1 数值数据的表示
3.由真值、原码转换为补码
当X为正数时，[X]补=[X]原=X。
当X为负数时，由[X]原转换为[X]补的方法：
①[X]原除掉符号位外的各位取反加“1”。
②自低位向高位，尾数的第一个“1”及其右部的“0”保持不变，左部的各位取反，符号位保持不变。
例如：[X]原 =1.1110011000
[X]补 =1.0001101000
不变
不变
变反

## Slide 18: 2.1 数值数据的表示
2.1.5 反码表示法
反码的符号位表示方法与原码相同，但其数值部分的表示与数的符号有关：对于正数，数值部分与真值形式相同；对于负数，数值部分为真值形式按位取反。
若真值为纯小数，它的反码形式为Xs.X1X2…Xn，其中Xs表示符号位。
例1：X1=0.0110 , X2=-0.0110
[X1]反=0.0110 , [X2]反=1.1001

## Slide 19: 2.1 数值数据的表示
若真值为纯整数，它的反码形式为XsX1X2…Xn，其中Xs表示符号位。
例2：X1=1101, X2=-1101
[X1]反=0,1101 , [X2]反=1,0010
在反码表示中，真值0也有两种不同的表示形式：
  [+0]反=00000
  [-0]反=11111
注意

## Slide 20: 2.1 数值数据的表示
2.1.6 3种机器数的比较
⑴ 对于正数它们都等于真值本身，而对于负数各有不同的表示。
⑵ 最高位都表示符号位，补码和反码的符号位可和数值位一起参加运算；但原码的符号位必须分开进行处理。

## Slide 21: 2.1 数值数据的表示
⑶ 对于真值0，原码和反码各有两种不同的表示形式，而补码只有唯一的一种表示形式。
⑷ 原码、反码表示的正、负数范围是对称的；但补码负数能多表示一个最负的数（绝对值最大的负数），其值等于-2n（纯整数）或-1（纯小数）。
注意

## Slide 22: 2.1 数值数据的表示
设机器字长4位（含1位符号位），以纯整数为例：
原码或反码可表示的数
补码可表示的数（多表示一个负数）
0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
+0
-0
7个正数
7个负数
0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
7个正数
8个负数
-8

## Slide 23: 2.1 数值数据的表示
真值与3种机器数间的对照
1000
1000
1000
-8
-8
-8
1000
1000
1000
-0
-0
-0
1000
1000
1000
-7
-7
-7

## Slide 24: 2.1 数值数据的表示
如果已知机器的字长，则机器数的位数应补够相应的位。设机器字长为8位，则：
X1=1011 X2=-1011
[X1]原=0,0001011 [X2]原=1,0001011
  [X1]补=0,0001011 [X2]补=1,1110101
  [X1]反=0,0001011 [X2]反=1,1110100
X1=0.1011 X2=-0.1011
[X1]原=0.1011000 [X2]原=1.1011000
  [X1]补=0.1011000 [X2]补=1.0101000
  [X1]反=0.1011000 [X2]反=1.0100111

## Slide 25: 2.2 机器数的定点表示与浮点表示
2.2.1 定点表示法
在定点表示法中约定：所有数据的小数点位置固定不变。通常，把小数点固定在有效数位的最前面或末尾，这就形成了两类定点数。
1.定点小数
小数点的位置固定在最高有效数位之前，符号位之后，记作Xs.X1X2…Xn，这个数是一个纯小数。定点小数的小数点位置是隐含约定的，小数点并不需要真正地占据一个二进制位。

## Slide 26: 2.2 机器数的定点表示与浮点表示

20 2-1 2-2 … 2-(n-1)2-n
最小正数
0
0
1
0
0
…
定点小数格式
小数点位置
Xs
X1
Xn
X2
Xn-1
…
20 2-1 2-2 … 2-(n-1)2-n
当Xn=1，Xs～Xn-1=0时，X为最小正数，即：X最小正数 =2-n。
注意

## Slide 27: 2.2 机器数的定点表示与浮点表示

20 2-1 2-2 … 2-(n-1)2-n
当Xs=0，X1～Xn=1时，X为最大正数，即：
  X最大正数 =(1-2-n)。
1
最大正数
…
1
1
1
0
定点小数格式
小数点位置
Xs
X1
Xn
X2
Xn-1
…
20 2-1 2-2 … 2-(n-1)2-n
注意

## Slide 28: 2.2 机器数的定点表示与浮点表示
当Xs=1，表示X为负数，此时情况要稍微复杂一些，这是因为在计算机中带符号数可用补码表示，也可用原码表示。如前所述，原码与补码所能表示的绝对值最大的负数是有区别的，所以原码和补码的表示范围有一些差别。

## Slide 29: 2.2 机器数的定点表示与浮点表示

20 2-1 2-2 … 2-(n-1)2-n

20 2-1 2-2 … 2-(n-1)2-n
原码表示的绝对值最大负数
1
1
1
1
1
…
X绝对值最大负数(原码表示时）=-(1-2-n)
补码表示的绝对值最大负数
1
0
0
0
0
…
X绝对值最大负数（补码表示时）=-1
注意

## Slide 30: 2.2 机器数的定点表示与浮点表示
综上所述：
若机器字长有n+1位，则：
  原码定点小数表示范围为：-(1-2-n)～(1-2-n)
  补码定点小数表示范围为：-1～(1-2-n)
若机器字长有8位，则：
  原码定点小数表示范围为：-(1-2-7)～(1-2-7)
  补码定点小数表示范围为：-1～(1-2-7)

## Slide 31: 2.2 机器数的定点表示与浮点表示
2n 2n-1 2n-2 … 21 20
2.定点整数
小数点位置隐含固定在最低有效数位之后，记作XsX1X2…Xn，这个数是一个纯整数。
定点整数格式
小数点位置
Xs
X1
Xn
X2
…
2n 2n-1 2n-2 … 20
1
最大正数
…
1
1
1
0
X最大正数 =(2n-1)
注意

## Slide 32: 2.2 机器数的定点表示与浮点表示
2n 2n-1 2n-2 … 21 20
2n 2n-1 2n-2 … 21 20
2n 2n-1 2n-2 … 21 20
X绝对值最大负数（原码表示时）=-(2n-1)
最小正数
0
0
1
0
0
…
X最小正数 =1
X绝对值最大负数（补码表示时）=-2n
原码表示的绝对值最大负数
1
1
1
1
1
…
补码表示的绝
对值最大负数
1
0
0
0
0
…
注意
注意

## Slide 33: 2.2 机器数的定点表示与浮点表示
综上所述：
若机器字长有n+1位，则：
  原码定点整数的表示范围为：-(2n-1)～(2n-1)
  补码定点整数的表示范围为：-2n ～(2n-1)
若机器字长有8位，则：
  原码定点整数表示范围为：-127～127
  补码定点整数表示范围为：-128～127

## Slide 34: 复习：
字长为8位，其中1位为符号位。若采用补码表示纯小数，则其表示范围为？若表示补码纯整数，其表示范围为？

## Slide 35: 2.2 机器数的定点表示与浮点表示
2.2.2 浮点表示法
小数点的位置根据需要而浮动，这就是浮点数。例如：
N=M×rE
式中：r为浮点数阶码的底，与尾数的基数相同，通常r=2。E和M都是带符号数，E叫做阶码，M叫做尾数。在大多数计算机中，尾数为纯小数，常用原码或补码表示；阶码为纯整数，常用移码或补码表示。
=M×2E

## Slide 36: 2.2 机器数的定点表示与浮点表示
浮点数的一般格式：
浮点数的底是隐含的，在整个机器数中不出现。阶码的符号位为es，阶码的大小反映了在数N中小数点的实际位置；尾数的符号位为ms，它是整个浮点数的符号位，反映了该浮点数的正负。
假设阶码和尾数部分均用补码表示。
es
e
m
ms
阶码部分E
尾数部分M
K位
N位

1位
1位

## Slide 37: 2.2 机器数的定点表示与浮点表示
阶码部分E
尾数部分M
es
ms

2-1 … 2-(n-1)2-n
2k-1 … 20
0
0
1
1
1
1
1
…
…
1.浮点数的表示范围
当es=0，ms=0，阶码和尾数的数值位各位全为1（即阶码和尾数都为最大正数）时，该浮点数为最大正数。
X最大正数=(1-2-n)×22k-1
注意

## Slide 38: 2.2 机器数的定点表示与浮点表示
阶码部分E
尾数部分M
es
ms

2-1 … 2-(n-1)2-n
2k-1 … 20
当es=1，ms=0，尾数的最低位mn=1，其余各位为0（即阶码为绝对值最大负数，尾数为最小正数）时，该浮点数为最小正数。
1
1
0
0
0
0
0
…
…
X最小正数=2-n×2-2k
注意

## Slide 39: 2.2 机器数的定点表示与浮点表示
阶码部分E
尾数部分M
es
ms

2-1 … 2-(n-1)2-n
2k-1 … 20
当es=0，阶码的数值位为全1；ms=1，尾数的数值位为全0（即阶码为最大正数，尾数为绝对值最大的负数）时，该浮点数为绝对值最大负数。
1
1
1
0
0
0
0
…
…
X绝对值最大负数=-1×22k-1
注意

## Slide 40: 2.2 机器数的定点表示与浮点表示
2.规格化的浮点数
为了提高运算的精度，需要充分地利用尾数的有效数位，通常采取规格化的浮点数形式，即规定尾数的最高数位必须是一个有效值。
1/r ≤|M| ＜ 1
如果r=2，则有1/2≤|M|＜1。

## Slide 41: 2.2 机器数的定点表示与浮点表示
在尾数用原码表示时，规格化浮点数的尾数的最高数位总等于1。在尾数用补码表示时，规格化浮点数应满足尾数最高数位与符号位不同（ms⊕m1 =1），即当1/2≤M＜1时，应有0.1xx…x形式，当
-1≤M＜-1/2时，应有1.0xx…x形式。需要注意的是当M=-1/2，对于原码来说，是规格化数，而对于补码来说，不是规格化数；当M= -1时，对于原码来说，这将无法表示，而对于补码来说，这是一个规格化数。

## Slide 42: 2.2 机器数的定点表示与浮点表示
阶码部分E
尾数部分M
es
ms

2-1 … 2-(n-1)2-n
2k-1 … 20
阶码部分E
尾数部分M
es
ms

2-1 … 2-(n-1)2-n
2k-1 … 20
X规格化的最小正数=2-1×2-2k
0
0
0
1
1
1
1
1
…
…
X规格化的绝对值最小负数= -(2-1+2-n)×2-2k
…
…
0
1
0
0
0
1
0
0
注意
注意

## Slide 43: 2.2 机器数的定点表示与浮点表示

## Slide 44: 规格化浮点数的表示范围
0
下溢区
可表示区
可表示区
上溢区
上溢区
规格化最小正数
规格化最大正数
规格化绝对值最小负数
规格化绝对值最大负数
上溢：大最大正数或小于绝对值最大负数 停止运行
下溢：0到绝对值最小的规格化浮点数之间 归零，继续运行
机器零：0和下溢区的数都为机器零：
1、尾数为零；
2、有限位数内，小于绝对值最小的规格化浮点数。

## Slide 45: 2.2 机器数的定点表示与浮点表示
2.2.3 浮点数阶码的移码表示法
移码就是在真值X上加一个常数（偏置值），相当于X在数轴上向正方向平移了一段距离，这就是“移码”一词的来由，移码也可称为增码或偏码。
[X]移=偏置值+X
字长n+1位定点整数的移码形式为X0X1X2…Xn。

## Slide 46: 2.2 机器数的定点表示与浮点表示
最常见的移码的偏置值为2n。当字长8位时，偏置值为27。
例1：X=1011101
[X]移=27+X=10000000+1011101=11011101
[X]补=01011101
例2：X=-1011101
[X]移= 27 +X=10000000-1011101=00100011
[X]补=10100011

## Slide 47: 2.2 机器数的定点表示与浮点表示

## Slide 48: 2.2 机器数的定点表示与浮点表示
偏置值为2n的移码具有以下特点：
⑴ 在移码中，最高位为“0”表示负数，最高位为“1”表示正数。
⑵ 移码为全0时，它所对应的真值最小，为全1时，它所对应的真值最大。
⑶ 真值0在移码中的表示形式是唯一的，即[+0]移=[-0]移=100…0。
⑷ 移码把真值映射到一个正数域，所以可将移码视为无符号数，直接按无符号数规则比较大小。

## Slide 49: 2.2 机器数的定点表示与浮点表示
⑸ 同一数值的移码和补码除最高位相反外，其他各位相同。
浮点数的阶码常采用移码表示最主要的原因有：
  便于比较浮点数的大小。阶码大的，其对应的真值就大，阶码小的，对应的真值就小。
  简化机器中的判零电路。当阶码全为0，尾数也全为0时，表示机器零。
注意

## Slide 50: 知识点1：数据的表示练习
例1：以下关于数的定点表示和浮点表示的叙述中，不正确的是？
A.定点表示法表示的数（称为定点数）常分为定点整数和定点小数两种
B.定点表示法中，小数点需要占一个存储位
C.浮点表示法用阶码和位数来表示数，称为浮点数。
D.在总位数相同的情况下，浮点数表示法可以表示更大的数。

## Slide 51: 知识点1：数据的表示练习
例2：原码表示法和补码表示法是计算机中用于表示数据的两种编码方法，在计算机系统中常采用补码来表示和运算数据，原因是采用补码可以
。
A. 保证运算过程与手工运算方法保持一致
B. 简化计算机运算部件的设计
C. 提高数据的运算速度
D. 提高数据的运算精度

## Slide 52: 知识点1：数据的表示练习
例7:计算机中常采用原码、反码、补码和移码来表示数据，其中+0和-0编码相同的是（）？
A.原码和补码
B.反码和补码
C.补码和移码
D.原码和移码

## Slide 53: 2.2 机器数的定点表示与浮点表示
2.2.6 定点/浮点表示法与定点/浮点计算机
1. 定点/浮点表示法的区别
假设定点数和浮点数的字长相同。
(1)数值的表示范围
  浮点表示法所能表示的数值范围将远远大于定点数。

## Slide 54: 2.2 机器数的定点表示与浮点表示
应当注意的有两点：
不管定点数还是浮点数，每个数值都对应于数轴上的一个点。所谓数的表示范围实际上指的只是数的上、下限，它们之间是一些不连续的点，而不是一段连续的区间。
对于定点数而言，各个点在数轴上的分布是均匀的；而对于浮点数而言，各个点在数轴上的分布是不均匀的，越靠近数轴的原点，两个相邻数之间的距离就越近。

## Slide 55: 2.2 机器数的定点表示与浮点表示
(2)精度
  浮点数虽然扩大了数的表示范围，但这正是以降低精度为代价的，也就是数轴上各点的排列更稀疏了。

## Slide 56: 2.2 机器数的定点表示与浮点表示
(3)数的运算
  浮点运算要比定点运算复杂得多。
(4)溢出处理
  在定点运算时，当运算结果超出数的表示范围，就发生溢出。而在浮点运算时，运算结果超出尾数的表示范围却并不一定溢出，只有当阶码超出所能表示的范围时，才发生溢出。

## Slide 57: 2.2 机器数的定点表示与浮点表示
2.定点机与浮点机
并不是所有的计算机都具有浮点运算功能，通常可以分为几档：
(1)定点机
以定点运算为主，浮点运算是通过软件来实现的。
(2)定点机＋浮点运算部件
浮点运算部件（FPU）是专门用于对浮点数进行运算的部件。
(3)浮点机
具有浮点运算指令和基本的浮点运算器。

## Slide 58: 2.2 机器数的定点表示与浮点表示
2.2.5 实用浮点数举例
大多数计算机的浮点数采用IEEE 754标准，其格式如下，IEEE754标准中有三种形式的浮点数。
ms

E
m

## Slide 59: 2.2 机器数的定点表示与浮点表示
以短浮点数为例讨论浮点代码与其真值之间的关系。最高位为数符位；其后是8位阶码，以2为底，阶码的偏置值为127；其余23位是尾数。为了使尾数部分能表示更多一位的有效值，IEEE754采用隐含尾数最高数位1（即这一位1不表示出来）的方法，因此尾数实际上是24位。应注意的是，隐含的1是一位整数（即位权为20），在浮点格式中表示出来的23位尾数是纯小数，并用原码表示。

## Slide 60: 2.2 机器数的定点表示与浮点表示
例1：将(100.25)10转换成短浮点数格式。
⑴ 十进制数→二进制数
(100.25)10=(1100100.01)2
⑵ 非规格化数→规格化数
1100100.01=1.10010001×26
⑶ 计算移码表示的阶码（偏置值＋阶码真值）
1111111+110=10000101
⑷ 以短浮点数格式存储该数。
符号位=0
阶码=10000101
尾数=10010001000000000000000

## Slide 61: 2.2 机器数的定点表示与浮点表示
短浮点数代码为
0;100 0010 1;100 1000 1000 0000 0000 0000
表示为十六进制的代码：42C88000H。
例2：把短浮点数C1C90000H转换成为十进制数。
⑴ 十六进制→二进制形式，并分离出符号位、阶码和尾数。
C1C90000H=
1;10000011;10010010000000000000000
阶码
符号位
尾数

## Slide 62: 2.2 机器数的定点表示与浮点表示
⑵ 计算出阶码真值（移码－偏置值）
10000011-1111111=100
⑶ 以规格化二进制数形式写出此数
1.1001001×24
⑷ 写成非规格化二进制数形式
11001.001
⑸ 转换成十进制数，并加上符号位。
(11001.001)2=(25.125)10
所以，该浮点数=-25.125

## Slide 63: 知识点1：数据的表示练习
例3：计算机中的浮点数由三部分组成：符号位S，指数部分E（称为阶码）和尾数部分M。在总长度固定的情况下，增加E的位数、减少M的位数可以 。
A. 扩大可表示的数的范围同时降低精度
B. 扩大可表示的数的范围同时提高精度
C. 减小可表示的数的范围同时降低精度
D. 减小可表示的数的范围同时提高精度

## Slide 64: 知识点1：数据的表示练习
例4：若计算机采用8位整数补码表示数据，则运算 将产生溢出。
A.-127+1 B.-127-1 C.127+1 D.127-1
例5:两个浮点数进行相加，应首先 （）？
A.将较大的数进行规格化处理
B.将较小的数进行规格化处理
C.将这两个尾数相加
D.统一这两个数的阶码

## Slide 65: 知识点1：数据的表示练习
例6:对于采用一般形式表示的浮点数，错误的叙述是（）？
A.阶码长度决定表示范围，尾数长度决定浮点表示的精度
B.工业标准IEEE 745 浮点数格式中阶码采用移码，尾数采用原码表示
C.规格化指的是阶码采用移码，尾数采用补码
D.规格化表示要求将尾数的绝对值限定在区间[0.5,1)

## Slide 66: 2.3 非数值数据的表示
2.3.1 字符和字符串的表示方法
1.ASCII字符编码
常见的ASCII码用七位二进制表示一个字符，它包括10个十进制数字（0～9）、52个英文大写和小写字母（A～Z，a～z）、34个专用符号和32个控制符号，共计128个字符。
在ASCII码表中，数字和英文字母都是按顺序排列的，只要知道其中一个的二进制代码，不要查表就可以推导出其他数字或字母的二进制代码。

## Slide 67: 2.3 非数值数据的表示

## Slide 68: 2.3 非数值数据的表示
2.字符串的存放
字符串是指一串连续的字符。例如，字符串IF X>0 THEN READ (C)。
⑴向量法
在存储器中占用一片连续的空间，每个字节存放一个字符代码，字符串的所有元素（字符）在物理上是邻接的。在字长为32位的存储器，每一个主存单元可存放4个字符，整个字符串需5个主存单元。在每个字节中实际存放的是相应字符的ASCII码。

## Slide 69: 2.3 非数值数据的表示
I
F
X
>
0
T
H
E
N
R
E
A
(
C
)
D
54
49
46
20
20
20
20
30
45
45
41
44
48
52
43
3E
29
28
58
4E

## Slide 70: 2.3 非数值数据的表示
⑵串表法
一个存储单元有32位，仅存放一个字符代码。字符串的每个字符代码后有一个链接字，用以指出下一个字符的存储单元地址。串表法不要求串中的各个字符在物理上相邻，在对字符串进行删除和插入操作时，只需修改相应字符代码后面的链接字即可。
由于链接字占据了存储单元的大部分空间，使得主存的有效利用率下降（只有原来的25％）。
上例中整个字符串需19个主存单元。

## Slide 71: 2.3 非数值数据的表示
2.3.2 汉字的表示
1.汉字国标码
GB2312-80，简称国标码。该标准共收集常用汉字6763个，其中一级汉字3755个，按拼音排序；二级汉字3008个，按部首排序；另外还有各种图形符号682个，共计7445个。
每个汉字、图形符号都用两个字节表示，每个字节只使用低七位编码。

## Slide 72: 2.3 非数值数据的表示
2.汉字区位码
区位码将汉字编码GB2312-80中的6763个汉字分为94个区，每个区中包含94个汉字（位），区和位组成一个二维数组，每个汉字在数组中对应一个唯一的区位码。汉字的区位码定长4位，前2位表示区号，后2位表示位号，区号和位号用十进制数表示，区号从01到94，位号也从01到94。例如，“中”字在54区的48位上，其区位码为“54-48”，“国”字在25区的90位上，其区位码为“25-90”。

## Slide 73: 2.3 非数值数据的表示
汉字区位码并不等于汉字国标码，它们两者之间的关系可用以下公式表示：
国标码＝区位码（十六进制）＋2020H
例如：已知汉字“春”的区位码为“20-26”，计算它的国标码。
区位码： 20 26 十进制
↓ ↓
14H 1AH 十六进制
+20H +20H
国标码： 34H 3AH

## Slide 74: 2.3 非数值数据的表示
3.汉字机内码
汉字可以通过不同的输入码输入，但在计算机内部其内码是唯一的。
因为汉字处理系统要保证中西文的兼容，当系统中同时存在ASCII码和汉字国标码时，将会产生二义性。

## Slide 75: 2.3 非数值数据的表示
例如：从主存中读出两个字节的内容，它们分别为30H和21H，这时既可能是表示汉字“啊”的国标码，又可能是表示西文“0”和“!”的ASCII码。
啊
30 21
0
!

## Slide 76: 2.3 非数值数据的表示
常用的汉字机内码为两字节长的代码，它是在相应汉字国标码的每个字节最高位上加“1”。即：
汉字机内码＝汉字国标码＋8080H
例如，上述“啊”字的国标码是3021H，其汉字机内码则是B0A1H。
3021
+ 8080
B0A1

## Slide 77: 2.3 非数值数据的表示
4.汉字字形码
汉字字形码是指确定一个汉字字形点阵的代码，又叫汉字字模码或汉字输出码。在一个汉字点阵中，凡笔画所到之处，记为“1”，否则记为“0”。
根据对汉字质量的不同要求，可有16×16、24×24、32×32或48×48的点阵结构。显然点阵越大，输出汉字的质量越高，每个汉字所占用的字节数也越多。

## Slide 78: 2.3 非数值数据的表示
5.汉字编码的发展
1990年颁布了繁体字的编码标准GB12345-90，目的在于规范必须使用繁体字的各种场合，该标准共收录6866个汉字（比GB2312多103个字），纯繁体的字大概有2200余个。
1995年底推出的GBK编码是中文编码扩展国家标准，该编码标准兼容GB2312，共收录汉字21003个、符号883个，并提供 1894个造字码位，简、繁体字融于一库。
2000年底又颁布了GB18030大字符集标准，这个标准可以涵盖27484个汉字，繁、简字均处于同一平台。

## Slide 79: 2.3 非数值数据的表示
2.3.3 统一代码（Unicode）
随着国际间的交流与合作的扩大，信息处理应用对字符集提出了多文种、大字量、多用途的要求，解决问题的最佳方案是设计一种全新的编码方法，这种方法必须有足够的能力来表示任意一种语言里使用的所有符号，这就是统一代码（Unicode）。

## Slide 80: 2.3 非数值数据的表示
1．编码方式
Unicode的基本方法是用一个16位的数来表示每个符号，这种符号集可表示65536个不同的字符或符号。被称为基本多语言平面（BMP）。这个空间已经非常大了，但设计者考虑到将来某一天它可能也会不够用，所以采用了一种可使这种表示法使用得更远的方法。

## Slide 81: 2.3 非数值数据的表示
当只用2字节数来表示Unicode字符时，使用的是UCS-2编码，但尽管如此，也允许在UCS-2文本中插入一些UCS-4字符。为此，在BMP中，保留了两个有1024个大小的块，这两个块中任何位置都不能用来表示任何符号。UCS-4的两个16位字每个表示一个数，这个数是UCS-2 BMP中1024个数值中的一个。这两个数的组合可以表示多达1百万多个自定义的UCS-4字符。
UCS-2：65536-2×1024
UCS-4 ：210×210=220

## Slide 82: 2.3 非数值数据的表示
2．实现方式
Unicode的实现方式不同于编码方式。一个字符的Unicode 编码是确定的，但是在实际传输过程中，由于不同系统平台的设计不一定一致，以及出于节省空间的目的，对Unicode编码的实现方式有所不同。Unicode的实现方式称为Unicode转换格式（Unicode Translation Format，简称为UTF），目前存在的UTF格式有：UTF-7，UTF-7.5，UTF-8，UTF-16以及UTF-32等。

## Slide 83: 2.4 十进制数和数串的表示
2.4.1 十进制数的编码（二－十进制编码）
用四位二进制数来表示一位十进制数，称为二进制编码的十进制数，简称BCD码。
四位二进制数可以组合出16种代码，能表示16种不同的状态，我们只需要使用其中的10种状态，就可以表示十进制数的0～9十个数码，而其他的六种状态为冗余状态。由于可以取任意的10种代码来表示十个数码，所以就可能产生多种BCD编码。BCD编码既具有二进制数的形式，又保持了十进制数的特点。

## Slide 84: 2.4 十进制数和数串的表示
几种常见的BCD码
十进制数
8421码
2421码
余3码
Gray码
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
0000
0001
0010
0011
0100
1011
1100
1101
1110
1111
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
0000
0001
0011
0010
0110
1110
1010
1011
1001
1000

## Slide 85: 2.4 十进制数和数串的表示
1.8421码
8421码又称为NBCD码，其主要特点是：
⑴ 它是一种有权码，四位二进制代码的位权从高到低分别为8、4、2、1。
⑵ 简单直观。每个代码与它所代表的十进制数之间符合二进制数和十进制数相互转换的规则。
⑶ 不允许出现1010～1111。这六个代码在8421码中是非法码。

## Slide 86: 2.4 十进制数和数串的表示
2.2421码
其主要特点是：
⑴ 它也是一种有权码，四位二进制代码的位权从高到低分别为2、4、2、1。
⑵ 它又是一种对9的自补码。即某数的2421码，只要自身按位取反，就能得到该数对9之补的2421码。例如：
3的2421码是0011。3对9之补是6，而6的2421码是1100。
⑶ 不允许出现0101～1010。这六个代码在2421码中是非法码。

## Slide 87: 2.4 十进制数和数串的表示
3.余3码
其主要特点是：
⑴ 这是一种无权码，但也可看作是一种特殊的有权码，即在8421码的基础上加+3（+0011）形成的，故称余3码。在这种编码中各位的“1”不表示一个固定的十进制数值，因而不直观。
⑵ 它也是一种对9的自补码。
⑶ 不允许出现0000～0010、1101～1111。这六个代码在余3码中是非法码。

## Slide 88: 2.4 十进制数和数串的表示
4．格雷码（Gray）码
十进制Gray码的方案有很多种，Gray码可以避免了在计数时发生中间错误，所以也被称为可靠性编码。其主要特点是：
(1) 它也是一种无权码。
(2) 从一种代码变到相邻的下一种代码时，只有一个二进制位的状态在发生变化。
(3) 具有循环特性，即首尾两个数的Gray码也只有一个二进制位不同，因此Gray码又称为循环码。
(4) 十进制Gray码也有6个代码为非法码，视具体方案而定。

## Slide 89: 2.4 十进制数和数串的表示
2.4.2 十进制数串
1.非压缩的十进制数串
一个字节可存放一个十进制数或符号的ASCII码。
非压缩的十进制数串又根据符号所处的位置，分成前分隔式数字串和后嵌入式数字串两种格式。
在前分隔式数字串中，符号位占用单独一个字节，放在数值位之前，正号对应的ASCII码为2BH，负号对应的ASCII码为2DH。
00101011
00101101

## Slide 90: 2.4 十进制数和数串的表示
在后嵌入式数字串中，符号位不再单独占用一个字节，正号为00H，负号为40H，嵌入到最末数值位。所以正数最末位不变，负数最末位加上40H。
如：+256，在主存中连续四个字节存放，对应的ASCII码为2BH，32H，35H，36H。
如：-256，在主存中连续四个字节存放，对应的ASCII码为2DH，32H，35H，36H。
01000000
00000000
如：+256，在主存中连续三个字节存放，对应的ASCII码为32H，35H，36H。
如：-256，在主存中连续三个字节存放，对应的ASCII码为32H，35H，76H。

## Slide 91: 2.4 十进制数和数串的表示
2.压缩的十进制数
一个字节可存放两位BCD码表示的十进制数，既节省了存储空间，又便于直接进行十进制算术运算。
在主存中，一个压缩的十进制数串占用连续的多个字节，每位数字仅占半个字节，其值常用8421码表示。符号位也占半个字节，并存放在最低数值位之后，通常用CH表示正号，DH表示负号。在这种表示中，规定数字的个数加符号位之和必须为偶数，当和为奇数时，应在最高数值位之前补一个“0”（即第一个字节的高半字节为“0000”）。
1100
1101

## Slide 92: 2.4 十进制数和数串的表示
如：+256
两个字节：25H，6CH
0010
0101
0110
1100
如：-2568
三个字节：02H，56H，8DH
0000
0010
0101
1101
0110
1000

## Slide 93: 2.5 现代微机系统中的数据表示举例
现代的微机系统大多采用Intel系列的微处理器，近年来，Intel的微处理器有了极大的发展，从80386到80486、奔腾（也称为80586）、奔腾MMX、奔腾Pro（也称为80686）、奔腾II、奔腾III，直至最新的奔腾4，形成了IA（Intel Architecture）-32结构。下面以IA-32结构为例，介绍现代微机系统的数据表示。
IA-32结构的基本数据类型是字节、字、双字（DWORD）、四字（QWORD）和双四字（DQWORD）。

## Slide 94: 2.5 现代微机系统中的数据表示举例

## Slide 95: 2.5 现代微机系统中的数据表示举例
1.无符号整数
无符号整数是包含字节、字、双字和四字的无符号的二进制数。无符号整数的范围，对于字节，从0～255；对于字，从0～65535；对于双字，从0～232 -1；对于四字，从0～264-1。
当在主存中存储无符号整数时，字存放在任何偶数字节地址开始2个连续字节中；双字存放在4个连续字节中；四字存放在8个连续的字节中。

## Slide 96: 2.5 现代微机系统中的数据表示举例
2.带符号整数
带符号整数是包含字节、字、双字和四字的带符号的二进制定点整数。所有带符号整数的数据类型都以补码形式表示，符号位是最高位（MSB）。正数的符号位为0，负数的符号位为1。带符号整数的范围，对于字节，从-128～+127；对于字，从-32768～+32767；对于双字，从-231～+231-1；对于四字，从-263～+263-1。
当在主存中存储带符号整数时，字存放在2个连续字节中；双字存放在4个连续字节中；四字存放在8个连续的字节中。

## Slide 97: 2.5 现代微机系统中的数据表示举例
3.浮点数
IA-32 结构定义和操作三种浮点数据类型：单精度浮点数（短浮点数）、双精度浮点数（长浮点数）和扩展精度浮点数（临时浮点数）。
这些数据类型的格式与IEEE 754标准所规定的格式直接对应，在此不再重复。P32

## Slide 98: 2.5 现代微机系统中的数据表示举例
4.指针数据 指针是主存单元的地址，IA-32 结构定义了两种类型的指针：近指针和远指针。
近指针即32位指针，是一个32位的段内偏移量，段内寻址时用。
远指针即48位指针，由16位选择符和32位偏移量组成，用于跨段访问。

## Slide 99: 2.5 现代微机系统中的数据表示举例
5.串数据 串是位、字节、字或双字的连续序列。串数据包括位串和字节串。位串是指连续的位，它能从任一字节的任一位置开始，位串长度可达232-1位。字节串包含连续的字节、字或双字，长度为0～232-1字节（4G字节）。

## Slide 100: 2.5 现代微机系统中的数据表示举例
6.BCD数 IA-32 结构中所指的BCD码实际上是指NBCD码（即8421码）。BCD数分成压缩的BCD数和非压缩的BCD数两种。压缩的BCD数是每个字节包含两位十进制数，其低位在3～0位上，高位在7～4位上；而非压缩的BCD数每个字节仅包含一位十进制数，在3～0位上。

## Slide 101: 2.6 数据校验码
数据校验码是指那些能够发现错误或能够自动纠正错误的数据编码，又称之为“检错纠错编码”。
任何一种编码都由许多码字构成，任意两个码字之间最少变化的二进制位数，被称为数据校验码的码距。例如，用四位二进制表示16种状态，则有16个不同的码字，此时码距为1，即两个码字之间最少仅有一个二进制位不同（如0000与0001之间）。这种编码没有检错能力，因为当某一个合法码字中有一位或几位出错，就变成为另一个合法码字了。

## Slide 102: 2.6 数据校验码
具有检、纠错能力的数据校验码的实现原理是：在编码中，除去合法的码字外，再加进一些非法的码字，当某个合法码字出现错误时，就变成为非法码字。合理地安排非法码字的数量和编码规则，就能达到纠错的目的。例如，若用四位二进制表示八个状态，其中只有八个码字是合法码字，而另八个码字为非法码字，此时码距为2。对于码距≥2的数据校验码，开始具有检错的能力。码距越大，检、纠错能力就越强，而且检错能力总是大于或等于纠错能力。

## Slide 103: 2.6 数据校验码
2.6.1 奇偶校验码
1.奇偶校验概念
奇偶校验码是一种最简单的数据校验码，它可以检测出一位（或奇数位）错误。奇偶校验码的码距等于2 。
奇偶校验实现方法是：由若干位有效信息（如一个字节），再加上一个二进制位（校验位）组成校验码，然后根据校验码的奇偶性质进行校验。
奇偶校验码（N+1位）=N位有效信息+1位校验位

## Slide 104: 2.6 数据校验码
N位
1位
奇偶校验位

## Slide 105: 2.6 数据校验码
N位
1位
奇偶校验码

## Slide 106: 2.6 数据校验码
校验位的取值（0或1）将使整个校验码中“1”的个数为奇数或偶数，所以有两种可供选择的校验规律：
奇校验──整个校验码（有效信息位和校验位）中“1”的个数为奇数。
偶校验──整个校验码中“1”的个数为偶数。

## Slide 107: 2.6 数据校验码
CPU
奇偶校验电路
主存
8位
8位
9位
9位
01010101
01010101
101010101
1
101010101
01010101
101010101
101010111
101010111
有4个1
有5个1
正确
出错
有6个1
中断处理

## Slide 108: 2.6 数据校验码
2.简单奇偶校验（以奇校验为例）
(1)校验位形成
当要把一个字节的代码D7～D0写入主存时，就同时将它们送往奇偶校验逻辑电路，该电路产生的“奇形成”信号就是校验位。它将与8位代码一起作为奇校验码写入主存。
若D7～D0中有偶数个“1”，则“奇形成”=1， 若D7～D0中有奇数个“1”，则“奇形成”=0。

## Slide 109: 2.6 数据校验码

## Slide 110: 2.6 数据校验码
(2)校验检测
读出时，将读出的9位代码（8位信息位和1位校验位）同时送入奇偶校验电路检测。若读出代码无错，则“奇校验出错”=0；若读出代码中的某一位上出现错误，则“奇校验出错”=1，从而指示这个9位代码中一定有某一位出现了错误，但具体的错误位置是不能确定的。

## Slide 111: 2.6 数据校验码
3.交叉奇偶校验
计算机在进行大量字节（数据块）传送时，不仅每一个字节有一个奇偶校验位做横向校验，而且全部字节的同一位也设置一个奇偶校验位做纵向校验，这种横向、纵向同时校验的方法称为交叉校验。
第1字节 1 1 0 0 1 0 1 1 → 1
第2字节 0 1 0 1 1 1 0 0 → 0
第3字节 1 0 0 1 1 0 1 0 → 0
第4字节 1 0 0 1 0 1 0 1 → 0
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
1 0 0 1 1 0 0 0

## Slide 112: 2.6 数据校验码
交叉校验可以发现两位同时出错的情况，假设第2字节的a6、a4两位均出错，横向校验位无法检出错误，但是第a6、a4位所在列的纵向校验位会显示出错，这与前述的简单奇偶校验相比要保险多了。

## Slide 113: 2.6 数据校验码
2.6.2 海明校验码
海明码实际上是一种多重奇偶校验，其实现原理是：在有效信息位中加入几个校验位形成海明码，并把海明码的每一个二进制位分配到几个奇偶校验组中。当某一位出错后，就会引起有关的几个校验位的值发生变化，这不但可以发现错误，还能指出错误的位置，为自动纠错提供了依据。

## Slide 114: 2.6 数据校验码
(1)编码
一个字节由8位二进制位组成，此时N（信息位位数）=8，K（校验位位数）=5，故海明码的总位数为13位，可表示为：
H13 H12 … H2 H1
五个校验位P5～P1对应的海明码位号应分别为：H13 、H8 、H4 、H2 、H1 ，除P5 外，其余四位都满足Pi的位号等于2i-1的关系，而P5只能放在H13上，因为它已经是海明码的最高位了。因此，有如下排列关系：
P5 D8 D7 D6 D5 P4 D4 D3 D2 P3 D1 P2 P1

## Slide 115: 2.6 数据校验码
各个信息位形成Pi 值的偶校验的结果：
P1=D1D2D4D5D7
P2=D1D3D4D6D7
P3=D2 D3D4D8
P4=D5D6D7D8
依据各信息位形成Pi（i=1～4）值时，不同信息位出现在Pi项中的次数是不一样的，其中D4和D7都出现三次，而D1、D2、D3、D5、D6、D8仅出现两次，为此，还要补充一位P5校验位，使：
P5=D1D2D3D5D6 D8

## Slide 116: 2.6 数据校验码
(2)校验
将接收到的海明码按如下关系进行偶校验：
S1=P1D1D2D4D5D7
S2=P2D1D3D4D6D7
S3=P3D2D3D4D8
S4=P4D5D6D7D8
S5=P5D1D2D3D5D6 D8
校验得到的结果值S5～S1（指误字），它能反映13位海明码的出错情况：

## Slide 117: 2.6 数据校验码
① 当S5～S1为00000时，表明无错。
② 当S5～S1中仅有一位不为0，表明是某一校验位出错或三位海明码（包括信息位和校验位）同时出错。
③ 当S5～S1中有两位不为0，表明是两位海明码同时出错，此时只能发现错误，而无法确定出错的位置。
④ 当S5～S1中有三位不为0，表明是一位信息位出错或三位校验位同时出错，出错位的位号由S4～S1四位编码值指明，此时不仅能检查出一位错，而且能准确地定位，因此可以纠正这个错误（将该位变反）。

## Slide 118: 2.6 数据校验码
⑤ 当S5～S1中有四位或五位不为0时，表明出错情况严重，系统工作可能出现故障，应检查系统硬件的正确性。
当五个Si位有三个为1时，表示是某一信息位Di出错。出错信息位的海明码位号由S4～S1这四位的译码值指出（分别为12、11、10、9、7、6、5、3）。例如，当S5～S1=00111时， S4～S1的译码值为7，即对应H7（也就是D4 ）位出错。

## Slide 119: 2.6 数据校验码
例：设有一个8位信息为10101100，试求海明编码的生成和校验过程。
(1)编码生成
按偶校验有：
P1=00100=1
P2=01110=1
P3=0111=1
P4=0101=0
P5=001011=1
∴可得到用二进制表示的海明码为：
1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1

## Slide 120: 2.6 数据校验码
(2)校验
假设传送后H11（D7）位发生了错误：
1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1
出错
检错的过程很简单，只要将接受到的码字重新进行偶校验：
S1=100101=1
S2=101111=1
S3=10111=0
S4=00111=1
S5=1001011=0

## Slide 121: 2.6 数据校验码
所以指误字为01011，其中低4位有效，相应的十进制数是11，指出H11出错。现在H11错成了“1”，纠错就是将H11位取反让它恢复为“0”。即：
错误码：1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1
↓
纠正后：1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1

## Slide 122: 2.6 数据校验码
海明码利用奇偶性检错和纠错，通过在n个数据位之间插入k个检验位，扩大数据编码的码距。若n=48，则k应为（）。

## Slide 123: 2.6 数据校验码
2.6.3 循环冗余校验码
除了奇偶校验码和海明码外，在计算机网络、同步通信以及磁表面存储器中广泛使用循环冗余校验码，简称CRC码。
循环冗余校验码是通过除法运算来建立有效信息位和校验位之间的约定关系的。
假设，待编码的有效信息以多项式M(X)表示，用另一个约定的多项式G(X)去除，所产生的余数R(X)就是检验位。有效信息和检验位相拼接就构成了CRC码。

## Slide 124: 2.6 数据校验码
当整个CRC码被接收后，仍用约定的多项式G(X)去除，若余数为0表明该代码是正确的；若余数不为0表明某一位出错，再进一步由余数值确定出错的位置，以便进行纠正。
循环冗余校验码编码规律如下：
①把待编码的N位有效信息表示为多项式M(X)。
②把M(X)左移K位，得到M(X)×XK，这样空出了K位，以便拼装K位余数（即校验位）。

## Slide 125: 2.6 数据校验码
③选取一个K+1位的产生多项式G(X)，对M(X)×XK 作模2除。
④把左移K位以后的待编有效信息与余数R(X)作模2加减，拼接为CRC码，此时的CRC码共有N＋K位。
M(X)×XK＋R(X)=Q(X)×G(X)
例如，选择产生多项式为1011，把4位有效信息1100编成CRC码。
M(X)=X3＋X2=1100
M(X)×X3 =X6＋X5=1100000
G(X)=X3＋X＋1=1011

## Slide 126: 2.6 数据校验码
M(X)×X3＋R(X)=1100000＋010
=1100010

## Slide 127: 第2章 小结
2.1 数值数据的表示
无符号数
带符号数
真值、机器数
原码、补码、反码表示
三种机器数对于真值0的表示方法
三种机器数的比较

## Slide 128: 第2章 小结
2.2 机器数的定点表示与浮点表示
定点小数表示范围（原码、补码）
定点整数表示范围（原码、补码）
浮点数表示范围
规格化的浮点数
阶码的移码表示
IEEE 754浮点数标准

## Slide 129: 第2章 小结
2.3非数值数据的表示
ASCII码
汉字国标码
汉字区位码
汉字机内码
国标码、区位码与机内码之间的转换
汉字字形码

## Slide 130: 第2章 小结
2.4 十进制数和数串的表示
8421码、2421码、余3码
2.6 数据校验码
奇偶校验码和奇偶校验位
海明检验码